## Slide 1
AEB测试流程：VIL 与 HIL
基于手稿整理：VTD生成场景与前视图像，经图像桥接/编码注入AEB板卡；核心区别是车辆闭环对象不同。
AEB = 自动紧急制动
VIL
Vehicle-in-the-Loop：实车/驾驶舱参与闭环验证
HIL
Hardware-in-the-Loop：真实板卡 + CarSim车辆模型闭环验证
VTD
配置AEB场景
目标车/道路/触发条件
图像桥接
前视图像 RGB
→ 编码/封装 H.265
AEB板卡
感知 → 决策
输出制动/报警指令
驾驶舱/执行
接收制动指令
驱动制动执行机构
实车
真实车辆响应
轮速/位置/姿态变化
H.265视频流
制动/报警
INS/车速/距离/位姿反馈
VTD
复用同一AEB场景
生成前视相机画面
图像桥接
前视图像 RGB
→ 编码/封装 H.265
AEB板卡
真实硬件运行算法
同VIL输入链路
CarSim
车辆动力学模型
执行制动/转向指令
判定结果
速度/距离/TTC
碰撞或安全停车
H.265视频流
控制指令
CarSim回传位姿/车速/距离，驱动VTD下一帧
测试关注： 触发时刻/TTC阈值 · 制动距离与减速度 · 是否碰撞/安全停车 · 图像链路与控制链路延迟 · VIL验证真实执行，HIL验证自动化与边界工况
Notes: 讲解口径：这页把手稿拆成两条链路。两者前半段一致：VTD生成AEB场景和前视相机RGB图像，经过桥接/编码模块转换成H.265视频流后注入AEB板卡。板卡完成感知、决策并输出制动/报警指令。VIL链路中，指令作用在驾驶舱或实车执行机构，实车的INS、车速、距离、位姿等状态回传VTD，形成真实车辆闭环。HIL链路中，指令作用在CarSim车辆动力学模型，CarSim回传位姿、车速、距离和碰撞结果，形成仿真车辆闭环。判定指标可看TTC触发、制动距离、减速度、是否碰撞以及链路延迟。